## Трубы и фасонные части

## ПВХ для наружной канализации.

ПВХ (поливинилхлорид) является современным материалом, идеально подходящим для канализационных систем. 
     Канализационные  трубы  из ПВХ изготавливаются из высококачественного сырья с постоянным контролем качества.  Трубы и фасонные части из ПВХ предназначены для самотечной  транспортировки стоков в наружной канализации при максимальной температуре до 60°C. в течении коротких периодов времени ( до 2 минут) допускается подача в трубы сточной воды с температурой до +100° C., при условии, что расход не превышает 30л/мин.

- Технические характеристики ПВХ - труб:

- 1.  Плотность - 1410 кг/м3;

- 2.  Модуль упругости при скорости деформации 1 мм/мин - 3000 МПа;

- 3.  Удельная теплоемкость - 1,0 Дж/г;

- 4.  Теплопроводность при 23° C - 0,15 Вт/м;

- 5.  Минимальный радиус изгиба пластиковой трубы при 20° C – 300мм.

- 6.  Монтаж в температурном режиме от -5° C до +90° C.

| Параметр | Значение параметра для труб ПВХ |
| --- | --- |
| Плотность, г/см3 1,4 |
| Расчетный коэффициент линейного расширения, мм/(м*° С) | 0,07 |
| Предел текучести при растяжении, Мпа | 50-56 |
| Предел прочности при разрыве, Мпа | 30-50 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 50 |
| Теплопроводность, Вт/(м*°С) | 0,15-0,25 |
| Горючесть | Негорючий |
| Срок службы, лет | 50 |

Основные достоинства ПВХ труб:

- высокой прочностью

- 100 % устойчивостью против коррозии

- сопротивлением от зарастания стенок

- высокой сопротивляемостью внутреннему износу

- низким весом

- трубы легки в монтаже при различных способах прокладки

- стойкостью к воздействиям кислотной среды

- стойкостью  к  изнашиванию в стоках, в которых присутствует высокое содержание      песка

ТРУБЫ ПВХ

| Диаметр и длина | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/1000 | 3,2 | 5 | 1,700 | 126,40 |
| 110/1500 | 3,2 | 5 | 2,550 | 200,00 |
| 110/2000 | 3,2 | 5 | 3,400 | 232,00 |
| 110/3000 | 3,2 | 5 | 5,100 | 340,00 |
| 110/4000 | 3,2 | 5 | 6,800 | 468,00 |
| 110/5000 | 3,2 | 5 | 8,500 | 564,00 |
| 110/6000 | 3,2 | 5 | 10,200 | 672,00 |
| 160/1000 | 3,6 | 3 | 2,600 | 203,20 |
| 160/1500 | 3,6 | 3 | 3,900 | 340,00 |
| 160/2000 | 3,6 | 3 | 5,200 | 372,00 |
| 160/3000 | 3,6 | 3 | 7,800 | 560,00 |
| 160/4000 | 3,6 | 3 | 10,400 | 760,00 |
| 160/5000 | 3,6 | 3 | 13,100 | 1200,00 |
| 160/6000 | 3,6 | 3 | 15,600 | 1395,00 |
| 200/1000 | 4,9 | 25 | 3,910 | 645,00 |
| 200/2000 | 4,9 | 25 | 7,460 | 960,00 |
| 200/3000 | 4,9 | 25 | 11,050 | 1400,00 |
| 200/6000 | 4,9 | 25 | 21,700 | 2800,00 |

ТРОЙНИКИ  ПВХ

| Диаметр и ° | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/110/45 | 3,9 | 100 | 0,700 | 200,00 |
| 110/110/87 | 3,9 | 120 | 0,520 | 172,00 |
| 160/110/45 | 4,4 | 51 | 1,100 | 360,00 |
| 160/110/87 | 4,4 | 60 | 1,100 | 375,20 |
| 160/160/45 | 4,4 | 36 | 1,500 | 448,80 |
| 160/160/87 | 4,4 | 45 | 1,200 | 428,00 |
| 200/110/45 | 5,4 | 32 | 2,550 | 564,00 |
| 200/110/87 | 5,4 | 41 | 2,700 | 650,40 |
| 200/160/45 | 5,4 | 26 | 2,450 | 618,40 |
| 200/160/87 | 5,4 | 28 | 2,900 | 668,00 |
| 200/200/45 | 5,4 | 20 | 3,200 | 575,20 |
| 200/200/87 | 5,4 | 24 | 1,990 | 1010,04 |

ОТВОДЫ ПВХ

| Диаметр и ° | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/15 | 3,9 | 360 | 0,300 | 72,00 |
| 110/30 | 3,9 | 300 | 0,320 | 88,00 |
| 110/45 | 3,9 | 270 | 0,350 | 100,00 |
| 110/67 | 3,9 | 225 | 0,400 | 104,00 |
| 110/87 | 3,9 | 200 | 0,450 | 108,00 |
| 160/15 | 4,4 | 110 | 0,600 | 212,00 |
| 160/30 | 4,4 | 100 | 0,650 | 217,60 |
| 160/45 | 4,4 | 90 | 0,700 | 260,00 |
| 160/67 | 4,4 | 75 | 0,800 | 197,60 |
| 160/87 | 4,4 | 70 | 0,910 | 235,20 |
| 200/15 | 5,4 | 50 | 1,120 | 314,40 |
| 200/30 | 5,4 | 47 | 1,290 | 276,80 |
| 200/45 | 5,4 | 40 | 1,610 | 352,80 |
| 200/87 | 5,4 | 30 | 2,065 | 367,20 |

МУФТЫ ПВХ

| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 3,9 | 360 | 0,300 | 80,00 |
| 160 | 4,4 | 120 | 0,600 | 184,00 |
| 200 | 5,4 | 60 | 1,050 | 304,00 |

ЗАГЛУШКИ ПВХ

| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 3,9 | 1100 | 0,125 | 72,00 |
| 160 | 4,4 | 320 | 0,300 | 104,00 |
| 200 | 5,4 | 180 | 0,500 | 184,00 |

ПЕРЕХОД ПВХ

| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110/160 | 3,9 | 250 | 0,500 | 156,00 |
| 160/200 | 4,4 | 120 | 0,900 | 308,00 |

РЕВИЗИЯ ПВХ

| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 3,9 | 10 | 0,700 | 247,20 |
| 160 | 4,4 | 2 | 1,200 | 668,00 |
| 200 | 5,4 | 1 | 1,500 | 1914,40 |

ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

| Диаметр | Толщина стенки | Кол-во в упаковке | Вес кг. | Цена руб/шт с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 3,9 | 1 | 1,300 | 1040.00 |